## Slide 1: 인터콤 연동시험장비 상세 설계 검토 회의
㈜디지트론
2020.11.27

## Slide 2
인터콤 연동시험장비 구성
인터콤 연동시험장비 연결도
인터콤 연동시험장비 구성 형상
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
인터콤 연동시험장비 블록도
인터콤 연동시험장비 개발 방안 (H/W, S/W)
개발 일정
이슈 사항
부록
Ⅳ. 인터콤 연동시험장비 상세설계
목차

## Slide 3
인터콤 연동시험장비 구성
 인터콤 연동시험장비 정의
  인터콤의 구성품인 AIU(Audio Interface Unit)와 ICP(Intercom Control Panel), 무전기, 헤드셋 등을 연동하여 인터콤 기능을 시험하는 장비임
구분 | 제작 사양 | 비 고
연동시험장비 H/W | 크기 : 600(W) x 1826(H) x 900(D) mm 안테나 조립체, 주전원 입력부, 무전기 조립체, 제어 모듈 조립체, 노트북, 전원 공급부, AIU/ICP 조립체, 보관함 조립체로 구성 구성품 전원 스위치, 헤드셋, PTT 인터페이스 제공 및 마이크 내장 Interface : LAN, 1553B, Discrete 포트 제공 환경 시험을 위한 AIU/ICP 조립체 분리 가능 | 27U, 이동형 19’’ RACK AIU/ICP 분리형
연동시험장비 S/W | LAN 통신 기반 무전기 및 AIU 제어 기능 상용컴퓨터를 이용한 GUI 환경 제공 오디오 흐름 제어 및 GAIN 제어 | 노트북을 이용한 오디오 발생 및 출력 제어

## Slide 4
인터콤 연동시험장비 연결도
 인터콤 연동시험장비 연결도 (1/2)

## Slide 5
인터콤 연동시험장비 연결도
 인터콤 연동시험장비 연결도 (2/2)
외부 케이블 연결도
AIU/ICP 운용 및 환경시험 겸용(후면부 OPEN) 및 슬라이드 방식
무전기 탈·부착 용이(전면부 OPEN) 및 슬라이드 방식
AIU와 점검 장비 간의 연결 케이블 최소화 검토 예정
노트북(내장)을 이용한 전원 제어 및 운용
PTT, 전원 스위치, 마이크, 헤드셋 전면판 배치
AC220V 단상

## Slide 6
인터콤 연동시험장비 구성 형상
 인터콤 연동시험장비 구성 형상
No | 품명 | 구성
① | 안테나 조립체 | 상부 장착
② | 제어 모듈 조립체(6U) | 슬라이드 구성 및 AC전원 제어
③ | AIU/ICP 조립체(7U) | 내부 장착 슬라이드 구성(분리형)
④ | 노트북(2U) | 사용자 터미널
⑤ | 블랭크 판넬(1U) | 높이 조정
⑥ | 전원 공급부(2U 명판 포함) | 상용품
⑦ | 무전기 조립체(5U) | 내부 장착 슬라이드 구성(교체형)
⑧ | 보관함 조립체(4U) | 슬라이드 구성
주요 특성
크기 : 27U (600(W) x 1826(H) x 900(D) mm), 19인치 RACK
AIU/ICP 조립체 환경 시험을 위한 분리형
노트북을 이용한 제어 (LAN)
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 7
 제어 모듈 조립체 형상 및 부품 리스트
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
구분 | 형상 | 주요 상세 사양 | 제조사
PTT Switch |  | Push switch | WECO
전원 Switch |  | 토글 스위치 WJT-6210S | 우진 전기
오디오 Connector |  | U174 호환 | NEXUS
스피커 |  | AS04008PR-WR-R IMPEDANCE 8 Ω, OUTPUT SPL @ 1W/1M 92㏈ | PUL AUDIO
전압계, 전류계 |  | Auto Zero 기능 및 Hold 기능 실효값/평균값 선택 기능 (AC 전압, 전류) 7-세그먼트 LED 방식 | AUTONOCS
주전원 차단기 |  | 정격 : AC 220V 정격 차단 : AC 220V 5.0A | DACO

## Slide 8
 AIU/ICP 조립체 형상 및 부품 리스트
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
구분 | 형상 | 주요 상세 사양 | 제조사
PTT Switch |  | Push switch | WECO
오디오 Connector |  | U174 호환 | NEXUS

## Slide 9
 무전기 조립체 형상 및 Mating Connector 리스트
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
구분 | 형상 | 주요 상세 사양 | 구분 | 형상 | 주요 상세 사양
무전기 P1 |  | MS27473T18B32SN Audio, 전원 | 무전기 P6 |  | MS27473T18B32SA 제어(1553B set)
무전기 P2 |  | N-Type(242163) Antenna | 무전기 P7 |  | DK-621-0411-P 1553B BUS A
무전기 P4 |  | MS27473T18B35PB 제어(ZEROIZE) | 무전기 P8 |  | DK-621-0011 1553B BUS B

## Slide 10
 노트북 형상 및 부품 리스트
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
구분 | 형상 | 주요 상세 사양 | 제조사
노트북 보관함 |  | 노트북 보관 및 노트북 거치대 상용품 + 설계 추가 마우스 슬라이드 구성 | 신우엔텍

## Slide 11
 노트북 및 전원 공급부 형상 및 부품 리스트
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
구분 | 형상 | 주요 상세 사양 | 제조사
N5747A |  | DC Power Supply 60V, 12.5A, 750W Interface : GPIB,LAN,USB,LXI Class-c 호환 크기 : 483(W) x 44(H) x 507(D) | Keysight

## Slide 12
 보관함 형상 및 부품 리스트
인터콤 연동시험장비 구성품 형상 및 부품 리스트
보관함
케이블 조립체 보관
슬라이드형
높이 : 4U

## Slide 13
노트북을 통한 이더넷/1553B 통신 인터페이스 구성 무전기 또는 스피커로 선택적 오디오 출력 (Gain 조절) : AIU 출력 포트 점검 무전기/마이크 선택적 오디오 입력(Gain 조절) : AIU 입력 포트 점검 노트북을 이용한 디지털 오디오 입력 ICP 와 헤드셋 인터페이스 제공
인터콤 연동시험장비 블록도
 기능 블록도

## Slide 14
송신 6 Ch, 수신 6 Ch 채널간 Mixing 가능 Digital Audio 생성 가능(Left. Right)
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - Audio Codec

## Slide 15
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - 전원 블록도
전원 공급기 +28V 전원 사용 Audio Noise 최소화 (LOD ±12V 생성) FPGA & 통신 전원 (Switch Regulator +3.3V 생성)

## Slide 16
Discrete
Ethernet HUB
Audio CH1
Audio CH3
Audio CH2
전원 제어
RESET
PROM
디버깅
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - 기능 블록도

## Slide 17
제어 모뎀 조립체 보호 회로 자체 점검 및 차단 기능 LVP, OCP 기능 OVP : Surge Stopper (30V)
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - 전원 보호 회로

## Slide 18
1. Six Audio Input Pins
– Six Stereo Single-Ended Inputs
2. Six Audio Output Drivers
– Stereo Fully Differential or Single-Ended
3. Headphone Drivers
– Fully Differential Stereo Line Outputs
4. Audio Serial Data Bus Supports I2S : DSP mode
Codec CH3 input
AIU COM2 input
AIU COM2 output
CHDEC CH3 output
Audio Codec CH1
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - Audio Codec 회로 (tlv320aic3105)

## Slide 19
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - Audio impedance matching (1/2)
f : 1kHz(가청 Center frequency)
XMODE_SEL1 | S1A | S1B | Mode | Impedance
0 | Off | On | WB | 600Ω
1 | On | Off | Normal | 150Ω

## Slide 20
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - Audio impedance matching (2/2)
f -> ∞, Z -> R
C가 클수록
Z가 R에 빠르게 수렴

## Slide 21
FPGA
Note BOOK
1553B MODULE 1
전원 공급기
1553B MODULE 2
10/100 HUB 5 PORT 지원
FPGA, Note Book, 2ea 1553B module, 전원 공급기 LAN 지원
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - Ethernet HUB 회로

## Slide 22
PTT 입력 신호 확인 : OPEN/GND (8 Channel Input)
출력 포트 지원 : OPEN/GND (4 Channel Output)
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 제어 모뎀 조립체 - Discrete 제어 회로

## Slide 23
제어 모듈 형상 | 주요 특성 및 제원 |  | 상세
 | 기능적 특성 | 모델명 | BU-67115W100L-CC0
 |  | Processor | Intel Atom E640T 1GHz Dual-Core
 |  | Main Protocol Controller | MIL-STD-1553 (1 Ch) : BC/RT/MT ARINC 429 (6 Rx/Tx Ch) Ethernet MAC (2 Ch) : 통신  CH1 : Configuration, CH2 : 통신 Discrete I/O (12 Ch) IRIG-B (2 Ch)
 | 물리적 특성 | 중량 | 1.0 Kg
 |  | 크기 (W X H X D) | 176.0 X 128.0 X 37.8 mm (W x H x D)
 |  | 입력전원 | +28.0 VDC
인터콤 연동시험장비 개발 방안
노트북을 통한 이더넷 to 1553B 통신 인터페이스 구성 제작사 : DDC 제어 모듈 조립체 안에 삽입 BC/BM/RT 1채널 지원 내부 제어 모뎀 조립체의 Ethernet HUB로 인터페이스(2채널)
 제어 모뎀 조립체 - 1553B 제어 모듈

## Slide 24
 제어 모뎀 조립체 - 1553B 통신 구성
인터콤 연동시험장비 개발 방안
형상 | 주요 특성 및 제원 | 상세
 | 모델명 | DB20010
 | 주요 기능 | 신호 임피던스 레벨 유지 Bus 보호 반향 감소
 | 제조사 | North Hills
 | 모델명 | RT500078
 | 주요 기능 | 통신 신호 왜곡 방지
 | 입력전원 | North Hills

## Slide 25
노트북
제어 모듈
이더넷 통신
모듈
(Server)
1553B
통신모듈
(BC)
시험SW
이더넷 통신
모듈
(Client)
1553B
통신API
전원 공급기
인터콤
이더넷
1553B
Discrete
전원
무전기 1
무전기 2
Audio
Audio
Discrete
Audio
Discrete
이더넷
 인터콤 연동시험장비 SW 구성도
인터콤 연동시험장비 개발 방안

## Slide 26
 인터콤 연동시험장비 HW 구조
인터콤 연동시험장비 개발 방안
PCle to SATA
FPGA
PCle Expansion (unused)
SSD Device 16GB
10/100/1000 Ethernet (2 Ports)
MIL-STD-1553 (2 Ports)
ARINC429 (6 Ports)
Boot Flash 4MB
DDR2 RAM 32bit, 1GB
DDR 2
SPI
PCle 0
PCle 1
PCle 2
PCle 3
SATA driver
DDC Driver
Ethernet Driver TCP/IP Stacks
RAM Controller
Boot loader
Bus 1: SFP
Bus 2: Ethernet

## Slide 27
 인터콤 연동시험장비 SW 구조
인터콤 연동시험장비 개발 방안
Host Machine
Web Access
TFTP Client
Remote Login Client e.g. Telnet, SSH
Bridging and Conversion API
69092S1
Socket
42992S1
1553 Driver
Ethernet Driver
429 Driver
Remote Login Server
TFTP Server
ABD Web Conf Pages
Embedded Web Server
Bridging and Conversion API
69092S1
Socket
42992S1
1553 Driver
Ethernet Driver
429 Driver
Bridging App
Configuration Mode
Running Mode
Modules that needs New Development
Modules that have Available Solution
Ethernet
Main System (Linux Link kernel version 2.6.3x

## Slide 28
 인터콤 연동시험장비 Application Layer
인터콤 연동시험장비 개발 방안
Bridging Application Software Interface
429 Library API
Bridging Application Software Interface
1553 Library API
Bridging Application Software Interface
Network Socket Interface
Network Socket Interface
uP and Peripheral Configuration & Management
Bridging Application Process/ Thread
1553 Device Driver
429 Device Driver
User Interface Process/ Thread
Network Stack
Ethernet Bridge Device Driver
Ethernet Device Driver
Remote Host
429 Messages
429 Messages
Ethernet Frames
STD Network Interface

## Slide 29
시험SW
제어 모듈 연동
인터콤 연동
무전기 연동
1553B 통신
이더넷 통신
전원 공급기 제어
TCP/IP 접속 관리
이더넷 송신
이더넷 수신
1553B 모듈 제어
1553B 송신
1553B 수신
Audio 출력 제어
Audio 입력 제어
Discrete 출력 제어
Discrete 입력 제어
알림음 설정
인터콤 제어
인터콤 상태 확인
인터콤 Audio 설정
인터콤 자체점검
상태 확인
인터콤
Discrete 설정
무전기 제어
무전기 상태 확인
전원 제어
CSCI
CSC
CSU
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 인터콤 연동시험장비 SW 형상 구조

## Slide 30
인터콤 연동시험장비 개발 방안
 인터콤 연동시험장비 SW 상태 알림음 메시지 예제
OP Code | 0x2A |  |  |  |  | 
자료 요소 | 용도 | 형태 | 크기 | 허용값 | 값 | 내용
제어 | 상태 알림음 제어 | UINT8 | 1 | 0x00, 0xFF | 0x00 | 재생 시작
반복 횟수 | 알림음 반복 횟수 | UINT8 | 1 | 1 ~ 254 | 0 | 무제한 반복
레벨 | 알림음 신호 감쇄 | UINT8 | 1 | 1 ~ 255 | 1 | PCM 표현 ±32767
톤 수 | 알림음 구성요소 수 | UINT8 | 1 | 1 ~ 10 | 2 | 알림음을 구성하는 톤 2개 1: 1초 따르릉 2: 3초 묵음
표본 속도 | 알림음 표본 속도 | UINT16 | 2 | 8000, 16000, 64000 | 8000 | 8000 Hz
톤 1 | 주파수 1 | UINT16 | 2 | 0 ~ 3400 | 440 | 440 Hz
 |  |  |  |  |  | 단위 (Hz)
 | 주파수 2 | UINT16 | 2 | 0 ~ 3400 | 480 | 480 Hz
 |  |  |  |  |  | 단위 (Hz)
 | 두 개의 주파수 합성 방법 | UINT16 | 2 | 0x01, 0x02 | 0x01 | Add
 | 톤 On 시간 | UINT16 | 2 | 0 ~ 65535 | 1000 | 1000 ms
 |  |  |  |  |  | 단위 (ms)
 | 톤 주기 | UINT16 | 2 | 0 ~ 8000 | 8000 | samples
톤 2 | 주파수 1 | UINT16 | 2 | 0 ~ 3400 | 0 | 묵음
 |  |  |  |  |  | 단위 (Hz)
 | 주파수 2 | UINT16 | 2 | 0 ~ 3400 | 0 | 묵음
 |  |  |  |  |  | 단위 (Hz)
 | 두 개의 주파수 합성 방법 | UINT16 | 2 | 0x01, 0x02 | 0x01 | Add
 | 톤 On 시간 | UINT16 | 2 | 0 ~ 65535 | 3000 | 3000 ms
 |  |  |  |  |  | 단위 (ms)
 | 톤 주기 | UINT16 | 2 | 0 ~ 8000 | 8000 | samples

## Slide 31
구분 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 
 |  | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
마일스톤 | Kick-Off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SRR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 진도평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시제입고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 통합(ICS+ICSTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발종료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인터콤연동시험장비개발일정 | 개념설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기본설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 상세설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시제 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 연동시험/성능시험/개발종료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발산출물 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인터콤 연동시험장비 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kick-Off
SRR
('20.06.25)
CDR
('20.10)
PDR
('20.09)
진도평가
시제입고
('20.12)
시스템통합
('21.2)
개발종료
('21.5)
개념 설계
개념 설계
상세 설계
시제 제작
통합시험
연동시험/성능시험/개발종료
개발산출물
인터콤 연동시험장비 개발
개발 일정
 인터콤 연동시험장비 제작 일정

## Slide 32
AIU J4 ↔ ICP_J2 : 연결 케이블 [사급]
 ICP_LIGHTING_PWR_IN, ICP_LIGHTING_RTN 연결 커넥터 정보
AIU_J3_(RS-422_ETH) : 디버깅 케이블 [사급]
ICP J3, J4
PTT GND가 없음
무전기(ARC-232A) 사급 일정 요청
AIU 1553B 통신 ICD
이슈 사항
?
?
 인터콤 연동시험장비 이슈 사항

## Slide 33
부록
 케이블조립체 (CA01)

## Slide 34
부록
 케이블조립체 (CA02)

## Slide 35
부록
 케이블조립체 (CA03)

## Slide 36
부록
 케이블조립체 (CA04)

## Slide 37
부록
 케이블조립체 (CA05)

## Slide 38
부록
 케이블조립체 (CA06)

## Slide 39
부록
 케이블조립체 (CA07)

## Slide 40
부록
 케이블조립체 (CA08)

## Slide 41
부록
 케이블조립체 (CA09)

## Slide 42
부록
 케이블조립체 (CA10)

## Slide 43
부록
 케이블조립체 (CA11-1)

## Slide 44
부록
 케이블조립체 (CA11-2)

## Slide 45
부록
 케이블조립체 (CA12-1)

## Slide 46
부록
 케이블조립체 (CA12-2)

## Slide 47
부록
 케이블조립체 (CA13)

## Slide 48
부록
 케이블조립체 (CA14)

## Slide 49
부록
 케이블조립체 (CA15)

## Slide 50
부록
 케이블조립체 (CA16)